TEROPONG DIGITAL KAMERA 300K PIXEL

( 300K PIXELS DIGITAL CAMERA BINOCULARS)

Buku Petunjuk

Perhatian

- Jangan hubungkan kamera dengan computer sebelum software di install

- Download gambar di dalam camera sebelum daya baterai habis. Gambar akan otomatis terhapus bila daya baterai habis.

- Gunakan alkaline baterai yang baik

PENDAHULUAN

Binocular digital camera adalah digital camera yang didesain dengan lensa 5x telescopic. Dikombinasikan dengan shutter kecepatan tinggi, Binocular digital camera menghasilkan gambar yang mengagumkan.

Gambar- gambar ini bisa didownload dan dilihat pada komputer PC anda lewat USB port setelah software dalam CD diinstall. Untuk mendapatkan hasil dari camera ,silahkan baca manual ini .

Manual ini dibagi kedalam 7 bagian

- Pengenalan kamera anda

- Menggunakan kamera anda

- Mode kamera dan pengaturan

- Tips melihat dan mengambil gambar terbaik

- Download gambar ke komputer PC anda

- Teknis spesifikasi

- Masalah dan solusinya

Pengenalan kamera anda

Di bawah ini tampak 3 sisi binocular digital camera, membantu anda untuk memahami dengan kamera baru anda. Nama bagian dan nomer yang ditunjukkan akan dipakai untuk seluruh isi manual ini.

- Bejana kiri

- Lensa obyek kiri

- Lensa kamera

- Lensa obyek kanan

- Bejana kanan

- Pegangan dioptric

- Bagian sisi mata kanan

- Tombol fungsi/ ganti mode & tombol on/off

- USB port

- Tombol ambil gambar / pilih fungsi

- Bagian sisi mata kiri

- Kenop putar focus

- Display LCD

- Tombol fungsi/ ganti mode & tombol on/ off

- USB port

- Tombol ambil gambar / pilih fungsi

- Bagian sisi mata

- Tempat baterai

Menggunakan kamera anda

Isi baterai.

Buka tempat baterai (15) dan masukkan 2 baterai tipe AAA.  Perhatikan pemasangan letak baterai sesuai dengan tandanya. Tutup lagi.

Selalu download gambar anda secara berkala , jika baterai habis ,gambar anda ikut hilang. Led tanda berkedip menunjukkan baterai sudah lemah dan anda harus secepatnya download gambar didalam binocular.

  - Otomatis masuk ke status hemat energi

Untuk menghemat energi baterai, jika kamera tidak dipakai dalam waktu 30 detik, kamera secara otomatis berubah masuk ke status hemat energi.

  - Instalasi software

  - Catatan:

Jika komputer anda denagn system windows 98, anda harus menjalankan file E:/ Win/DIRECTX 8.1b REDIST PACKAGE.EXE (E adalah CD driver) sebelum menjalankan setting program driver  kamera digital.

  - Ambil foto

- Tekan tombol fungsi untuk membuka kamera dan “Hi” akan tampak pada LCD .Kamera akan memberikan sekali suara “beep” yang menunjukkan kamera sedang dalam kondisi bekerja.

- Pilih mode yang dibutuhkan untuk ambil foto (Silahkan merujuk ke bagian lengkap Fungsi Operasi Kamera).

- Pegang kamera tidak goyang, dan tekan tombol shutter untuk ambil foto.

- Suara beep satu kali bilamana foto telah diambil.

- LCD akan menampilkan “0” bilamana tidak ada lagi foto yang bisa diambil.

  - Mengarahkan ke sasaran foto

- Pegang kamera jangan goyang saat mengambil foto.

- Kualitas pencahayaan akan mempengaruhi kualitas gambar foto

  - LCD kode

Tekan tombol fungsi .Fungsi diagram akan tampak pada LCD display sebagai berikut:

- -   Kamera power mati

- -   Pengambilan gambar otomatis

- -   Pengambilan gambar terus –menerus

- -   Mengambil foto 3 kali berurutan.

- -   Hapus semua foto dari memory

- -     Hapus foto terakhir

- Mode  Hi : Ubah ke mode VGA

Lo: Ubah ke mode QVGA

- “Hd” or “Ld” – Ini pilihan rasio pemadatan ukuran file foto. “Hd” berarti       ubah ke pemadatan tinggi dan “Ld” ubah ke pemadatan rendah.

- “50” atau “60” – “50” atau “60” untuk memilih frekuensi dari lampu dalam ruang. “50” berarti ubah ke 50Hz dan “60” ubah ke 60Hz. Ket: di Indonesia pakai “50”.

Fungsi Kontrol Kamera

  - Menyalakan kamera

  - Tekan tombol fungsi untuk menyalakan kamera

  - Mematikan kamera

  - Tekan tombol fungsi untuk pilih “off” yang tampak pada layar LCD.

  - Tekan tombol shutter dalam waktu 5 detik untuk mematikan kamera.

  - Mode Auto shoot

- Tekan tombol fungsi untuk pilih “” yang tampak pada layar LCD.

- Tekan tombol shutter dalam waktu 5 detik untuk mengaktifkan pewaktu 10 detik. Kamera akan mengeluarkan suara beep tiak detik.

- Setelah 10 detik, kamera akan beep sekali untuk menunjukkan foto telah diambil.

  - Mode AVI

- Tekan tombol fungsi untuk pilih “” yang tampak pada layar LCD.

- Tekan tombol shutter dalam waktu 5 detik untuk mengaktifkan pengambilan gambar terus- menerus dan jangan lepas tombol shutter sampai anda mengakhiri pengambilan. Kamera akan mengeluarkan suara beep sekali tiap foto yang tertangkap sampai tombol shutter dilepas atau sampai memori penuh.

- Saat mode pengambilan gambar terus- menerus, foto ditangkap dalam mode QVGA dan disimpan sebagai format video.

- Saat mode pengambilan foto, pengambilan mungkin gagal karena penerangan kurang.

  - Catatan:

Foto yang diambil dengan mode pengambilan terus- menerus, bisa disimpan sebagai format AVI pada tempat yang telah ditentukan.  Anda dapat membuka secara langsung dari software foto download.

  - Pengambilan 3 Foto Bertautan

- Tekan tombol fungsi untuk pilih “” yang tampak pada layar LCD.

- Dan tekan tombol shutter dalam waktu 5 detik untuk mengambil 3 foto secara bertautan.

  - Hapus Semua Foto

- Tekan tombol fungsi untuk pilih “” yang tampak pada layar LCD.

- Tekan tombol shutter ,penghitung foto akan berkedip. Tekan tombol shutter kembali, dalam waktu 5 detik akan dihapus semua foto yang tersimpan dalam memori.

  - Hapus Satu Foto

- Tekan tombol fungsi untuk pilih “” yang tampak pada layar LCD.

- Tekan tombol shutter dalam waktu 5 detik untuk hapus foto terakhir.

  - Pilih Resolusi Foto

  - Catatan:

Status resolusi selalu tampil di layar LCD dalam karakter kecil.

- Tekan tombol fungsi untuk pilih Mode Karakter yang terlihat pada LCD

- “Hi” berarti mode VGA 640 x 480 pixel. “Lo” berarti mode QVGA 320 x 240 pixel.

- Saat anda pilih fungsi mode, tekan tombol shutter sekali untuk ubah antara mode HI dan mode Lo. Mode Hi bisa ambil 25 foto dan mode Lo bisa ambil 100 foto.

  - Pilih Rasio Pemadatan Foto

Terdapat “Hd” atau “Ld” untuk pilihan rasio pemadatan foto- foto yang tersimpan dalam memori. Lebih tinggi pemadatan, semakin banyak foto yang anda dapat simpan di memori. Anda dapat menyimpan 274 foto dengan mode “Hd” dan setting resolusi Lo digunakan pada kamera (Lihat bagian resolusi foto di atas).

  - Pilih Frekuensi Lampu Fluorescent

- Mohon pilih kamera frekuensi sama dengan sistem penerangan.

- Mode 60Hz dipakai di USA, Asia. 50Hz digunakan di Jepang dan eropa. (INDONESIA menggunakan 50Hz). Jika anda salah pilih frekuensi, Foto atau video yang ditangkap akan terdapat garik bengkok.

  - Penyimpanan Foto

Foto dapat diambil sesuai dengan pemilihan resolusi dan rasio pemadatan.

Layar LCD akan selalu menampilkan status dari resolusi dan sisa jumlah foto yang bisa diambil, kecuali tombol pilihan ditekan. Penyimpan foto terbesar adalah:

25 foto – “Hi” resolusi + “Ld” pemadatan

100 foto – “Lo” resolusi + “Ld” pemadatan

76 foto – “Hi” resolusi + “Hd” pemadatan

274 foto – “Lo” resolusi + “Hd” pemadatan

Tekan tombol foto untuk mengambil sekali foto dan sisa jumlah foto yang bisa diambil (sesuai mode yang anda setting) akan tampil di layar LCD. Tiap pengambilan foto ,penghitungan berkurang 1. Tiap kali anda ubah resolusi, sisa jumlah foto akan berubah.  Jika beberapa foto diambil dengan mode resolusi rendah, lalu anda ubah ke resolusi tinggi, foto dengan resolusi rendah akan tetap dalam kondisi resolusi rendah.

  - Download Foto

Saat memori foto sudah penuh, anda dapat memindahkan ke komputer. Gunakan kabel USB yang terdapat pada paket kiriman, dan hubungkan kamera dengan komputer.

1. Gunakan kabel USB untuk menghubungkan komputer dengan kamera anda, dan terdengar suara beep tunggal yang menunjukkan hubungan terjadi.

2. Saat anda memilih download software “My DSC2”, ini akan membuka tampilan dari “My DSC2”.

  - Tombol Fungsi (Dari kiri ke kanan):

Download foto: Download foto dari kamera anda.

Transfer foto : Transfer foto ke album anda.

Save: Simpan foto.

Select all: Pilih semua foto dalam kotak dialog.

Edit: Ubah gambar.

- Tekan tombol Download Photo, kotak dialog dari download foto akan tampil. Anda dapat download semua atau satu foto sesuai dengan kebutuhan anda.

  - Fungsi PC Kamera

  - Browse Live

Buka “Photoimpression 4.0”, klik tombol “Camera/Scanner”, pada “Select Source” kotak dialog pilih “ (DaulCamera)”, lalu klik “Video Camera”, [capture the images from video camera] akan secara otomatis tampil, silahkan pilih “(DaulCamera)” driver untuk kamera ini, lalu klik “Live” untuk mulai video camera.

  - Video Conference

Kamera dapat digunakan sebagai   PC kamera untuk meneruskan pengiriman gambar atau melakukan video conference secara online. Anda hanya butuh:

- Gunakan kabel USB untuk menghubungkan kamera dan interface USB komputer.

- Jalankan software video conference Microsoft Netmeeting pada komputer anda.

- Masukkan alamat IP lainnya ke address bar dan dial.

- Pilih [Tool]\[Video]/[Accept] dan [Transfer]. Setelah rekan disana menyetujui panggilan anda, anda dapat melakukan video conference

Spesifikasi

Image sensor : 300K pixels CMOS sensor

Internal memory : 64MB built ini SDRAM

Modes: - Digital video recording (no sound)

- Still foto

- PC camera

Resolution : - 640 x 480 (VGA)

- 320 x 240 (QVGA)

File format: 24bit JPEG/ AVI

Storage capacity: VGA 25 images, compress 76 images

QVGA 100images, compress 274 images

Display: 3digit “888ICON” monochrome LCD display

Interface: USB 1.1

Shutter speed: 1 – 1/10000 seconds

Video frame rate: 5 – 10 fps (VGA), 15- 25(QVGA)

Lens: fixed: f= 6,2mm

Focus range: 2m – infinity (Normal)

Aperture: F2.8

Power control: Auto power off after 30 seconds without operation/ manual    power on& off.

Self timer: 10 second delay

Power source: 2 x AAA alkaline baterai/ USB power

Low voltage alarm: auto

Tips untuk Mengamati dan Mengambil Gambar yang Baik

Bagaimana menggunakan teropong:

- Pegang Digital Camera Binoculars dengan nyaman untuk melihat jauh, dan ubah posisi bejana kiri dan kanan (1 &5) menjauh atau mendekat sampai pemandangan dalam bentuk bundar terlihat oleh kedua mata anda dalam waktu bersamaan.

- Untuk mengubah fokus, lihat ke bagian sisi mata kiri (11) dengan mata kiri (dengan mata kanan tertutup) ke sebarang benda sejauh 5 meter, putar kenop fokus (12) searah jarum jam atau sebaliknya untuk mendapatkan fokus terbaik. Lalu lihat dengan bagian sisi mata kanan (7) dengan mata kanan (dengan mata kiri tertutup), dan putar kenop dioptric (6) ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan fokus terbaik.

- Sekarang anda dapat melihat dengan kedua mata menggunakan bagian sisi mata kiri dan kanan (2&4) dan mendapatkan benda dekat atau jauh ke dalam fokus dengan mengubah knop fokus (12).

Mengamati benda:

  - Fungsi dari teropong adalah alat bantu mengamati benda.

  - Area yang terlihat di teropong berupa area bundar sekitar 8kali pembesaran dari tampilan asli.

  - Lensa MAGPIX 8350 menghasilkan 5 kali pembesaran tampilan dengan 4x 3 bentuk standar.

  - Tampilan yang anda ambil kira kira 30% lebih besar dari apa yang terlihat dengan teropong, tapi anda mendapatkan tampilan super, lebih baik dari kamera kebanyakan. Jika anda membidik dengan arah benar, anda akan mendapat gambar terbaik.

  - Fokus teropong tidak memberi pengaruh pada gambar yang baik.

  - Sekali lagi teropong 8 x21 adalah alat bantu untuk membantu anda untuk membidik sasaran dengan benar dan mendapatkan pemandangan.

Gambar 17

Beda area tampilan antara saat diteropong dengan hasil rekaman

  - Kecepatan shutter sangat tinggi sehingga anda dapat menangkap gambar hampir di sebarang aksi dari jarak kejauhan dan mendapat gambar terbaik.

  - Cobalah mengambil gambar dari helikopter terbang. Anda akan mengecek saat melihat gambar, anda akan mendapatkan helikopter sedang berhenti  di udara !

Masalah dan Solusinya

Q: Gambar yang diambil kelihatan kabur dan kelihatan tidak fokus.

A: Lebih baik mengambil gambar benda dengan kejauhan 1,2 meter atau lebih. Digital Kamera Binocular dapat fokus pada benda dengan kejauhan 1,2m atau lebih.

Q: Saya download gambar ke komputer, tapi layar LCD digital camera binocular masih menampilkan nomer gambar yang sama sebelum saya men-download nya.

A: Digital camera binocular tidak bisa secara otomatis menghapus foto anda setelah men-download nya ke komputer.

Q: Bagaimana kita dapat menggunakan lain fungsi dalam Arcsoft Photoimpression 4.0?

A: Anda dapat memasukkan ke CD yang terdapat di paket kiriman dan pilih (Arcsoft Photoimpression 4.0 user manual) dari menu.

Q: Gambar yang didownload kelihatan merah.

A: Itu normal. Pada sistem Window XP, foto yang diambil di dalam ruang dengan lampu daylight akan tampak merah. Kenyataan ini tidak terjadi saat anda mengambil foto dengan penerangan alami, dan komputer anda menggunakan sistem Window 98se, Me, atau 2000.

Q: Saya tidak mau kehilangan foto yang saya ambil saat baterai mendekati habis.

A: Matikan Digital Camera Binocular [ tidak ada tampilan LCD saat ini], lalu buka tempat baterai dan ganti baterai lama dengan yang baru. Digital Camera Binocular dapat menyimpan foto sekitar 1 menit saat anda mengganti baterai.

Q: Tidak ada tombol yang berfungsi, dan tampilan LCD hanya “Hi” tapi tidak pernah menunjukkan jumlah gambar.

A: Matikan Digital Camera Binocular [layar LCD akan kosong]. Lalu buka tempat baterai dan ganti batery lama dengan yang baru. Digital Camera Binocular akan menyimpan gambar anda sekitar 1 menit saat anda mengganti baterai.

# Text boxes

Area teropong

Area gambar terekam